## Slide 1: Разработать план мероприятий на основе мультимодальной стратегии по проведению дезинфекции и стерилизации
Участники группы №5:
Арыстан Сәния Қайырғалиқызы
Мукашева Умсун Каменовна
Журерова Айнур Нуредденовна
Ментор:
Гончарова Анна Сергеевна
город Астана 2023г

## Slide 2: Актуальность
Каждый этап стерилизации имеет решающее значение для хорошего и безопасного использования стерильного многоразового медицинского изделия во время инвазивного вмешательства. Ошибка на любом из этапов цикла деконтамиции может привести к огромным затратам, серьезным страданиям и поставить под угрозу жизнь пациентов персонала.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250232/9789241549851-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y

## Slide 3: Цели
Обеспечение инфекционной безопасности медицинских работников, пациентов и окружающей среды в медицинской организации. Минимизировать или предотвратить возможные реализации рисков в медицинской организации;
Понимание важности дезинфекции и стерилизации в медицинских учреждениях;
Предотвращение передачи ИСМП
Изучить методы дезинфекции и стерилизации, использовать соответсвующие дезифицирующие средства и методы стерилизации для различных типов инструментов и оборудования
Предотвращать риски связанные с дезифекцией и стерилизацией

## Slide 4: Составить перечень рисков по разделу «Проведение дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации и хранение медицинских изделий» и по результатам оценки рисков составить план по улучшению данного раздела.
Участник №2: Арыстан Сания Кайыргалиевна
Управление санитарно-эпидемиологического контроля Илийского района Алматинской области

## Slide 5: Характеристика и структурные подразделения стационара Центральной районной больницы
Год постройки: 1985г Коечный фонд: 255 Количество врачей: 348 Количество среднего мед.персонала: 923 Количество младшего мед.персонала: 201 Количество отделений: 10 Врач эпидемиолог:1 Медсестра ИК:1 | Приемный покой Травмотология Хирургия Гинекология Оарит Терапия Детское отделение Родильное отделение Операционный блок КДЛ
В Больнице издан приказ директора от 05.01.2023г. о создании комиссии инфекционного контроля, утвержден состав комиссии.

## Slide 6
Год постройки: 1985г Коечный фонд: 255 Количество врачей: 348 Количество среднего мед.персонала: 923 Количество младшего мед.персонала: 201 Количество отделений: 10 Врач эпидемиолог:1 Медсестра ИК:1 | Приемный покой Травмотология Хирургия Гинекология Оарит Терапия Детское отделение Родильное отделение Операционный блок КДЛ
В Больнице издан приказ директора от 05.01.2023г. о создании комиссии инфекционного контроля, утвержден состав комиссии.

## Slide 7: Показатели заболеваемости ИСМП по району
Год | Количество случаев ИСМП по району | в т.ч. по ЦРБ
2018г | 9 сл., показатель 0,2 ( 2 сл. мастита, 5 остеомиелит, 2 сл. постиньекционный абцесс) | 2 сл. мастита, 2 сл. остеомиелит, 2 сл. постиньекционного абцесса
2019г | 4 сл., показатель 0,12 (1 сл. постинъекционного абцесса, 1сл. флегмоны, 1сл. ИОХВ, 1сл. остеомиелит) | 1 сл. остеомиелит, 1 сл. постинъекционного абцесса, 1 сл. флегмона
2020г | 6 сл., показатель 0,2 (1 сл. инфекции обусловленной эндопротезированием, 5 сл. – COVID-19) | 5 сл – COVID-19
2021г | 2 сл. Показатель 0,2(1 сл.постинъекционного абцесса, 1 сл. гемотагенного остеомиелита) | 
2022 | 3 сл. Показатель 0,2 (3 сл. постинъекционного абцесса) | 

## Slide 8
Децентрализованная система стерилизации имеет ряд существенных недостатков, влияющих на ее эффективность. Предстерилизационная обработка изделий выполняется чаще всего вручную и при этом качество очистки изделий оказывается низким. Контроль за соблюдением технологии проведения стерилизации, правил упаковки, загрузки изделий в стерилизаторы, а также контроль эффективностью работы оборудования в условиях децентрализованной стерилизации затруднен.
Учебное пособие по инфекционным болезням и профилактике внутрибольничных инфекций , Владимир Максимович Цыркунов 2001

## Slide 9: Объем отобранных проб на стерильность в центральной районной больнице за период 2018г.-2022г. (плановый + производственный контроль)
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
отобрано проб | 90 | 100 | 90 | 85 | 85
неудовлетворительные пробы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 10: Положительные результаты проб на скрытую кровь (азопирамовая проба) в центральной районной больнице за период 2018г.-2022г.
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
количество проведенных проб | 10800 | 9990 | 9975 | 9805 | 9550
положительные пробы | 32 | 12 | 21 | 18 | 19

## Slide 11: Объем проведенного бактериологического контроля стерилизаторов в центральной районной больнице за период 2018г.-2022г. (плановый + производственный контроль)
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
бактесты | 24 | 24 | 44 | 44 | 44
неудовлетворительные пробы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 12: Чтобы определить уровень деконтаминации необходимо для конкретного медицинского изделия важно понимать различия между очисткой, дезинфекцией и стерилизацией
Очистка | Физическое удаление биологических загрязнений, пыли и посторонних материалов. Очистка уменьшит количество микроорганизмов, а также загрязнений, что позволит улучшить контакт с дезинфицируюемой или стерилизуемой поверхностью и снизит риск инактивации химического дезинфицирующего средства и размножения микроорганизмов. Удаление загрязнений с изделия в объеме , неоходимом для дальнейшей обработки или использования по назначению.
Дезинфекция | Уничтожение или удаление микроорганизмов на уровне. Который не вреден для здоровья и безопасен в обращении. Этот процесс не обязательно включает уничтожение бактериальных спор.
Стерилизация | Полное уничтожение или удаление микроорганизмов, включая бактриальные споры Стерильность – состояние отсутсвия жизнеспособных микроорганизмов.
Деконтаминация и Повторная обработка медицинских изделий для учреждения здравоохранения

## Slide 13
 | Система деконтаминации в ЦРБ | Риски
Очистка | 1. Проводится в режимных помещених отделений ЦРБ, в 1 емкости ИМН очищаются от крови, остатков тканей, биологических жидкостей, грязи, слизи. 2. В режимных кабинетах имеются по 2 раковины, в первую раковину сливается вода после очистки. 3. Не исключается ситуациия, когда ИМН медицинскими работниками очищаются в неразобранном виде. | 1. Неэффективная ПСО. 2. Риск загрязнения прилегающих поверхностей (риски разбрызгивания).
Дезинфекция | 1. Осуществляется полное погружение инструментов в дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Биодез» на время указанное в инструкции. Согласно инструкции температура воды должна составлять (18С). Установлены водонагреватели непрерывного действия. Однако нет термометра для измерения температуры, (т.е. во время экспозиции отсутствует возможность мониторирования изменения температуры воды), осутствуют тест системы для определения концентрации (при пользование, нет таймера для определения времени экспозиции | 1. Некачественная дезинфекция и ПСО
Перечень рисков связанных с проведением дезинфекции, предстерилизационной очистки ИМН в ЦРБ

## Slide 14
Дезинфекция | После дезинфекции ИМН промываются во второй раковине. Ополоскивание осуществляется в дистилированной воде. | 2. Риск загрязнения прилегающих поверхностей.
 | Недостаточная грамотность медицинских работников. Незнание обарщения с острыми предметами Загруженность на рабочем месте. Плохое материальное обеспечение (отсутствие специфических ершиков и тампонов) - очистка медицинских изделии в не разобарнном ввиде приводит к риску передачи вирусов, передаваемых через кровь. | Инфекционное заражение
Деконтаминация и Повторная обработка медицинских изделий для учреждения здравоохранения
Продлежение таблицы:

## Slide 15
Сушка ИМН | Сушка горячим воздухом при температуре 85 С в сушильных шкафах в режимных кабинетах. Документирование высушенных инструментов не отслеживается. | Контаминация ИМН, Некачественная обработка ИМН
Транспортировка | Укладка ИМН в биксы, транспортировка на тележках открытого типа. Отсутствие утвержденного маршрута. | Контаминация ИМН
Стерилизация | На биксах нет пломб, (сложно отследить вскрытие бикса). Не фиксируется визуальный осмотр монометров стерилизатора. Нет экспресс бак тестов. | Некачественная стерилизация
СОП | Малоинформативные | Некачественная обработка ИМН

## Slide 16: Персонал - риски
Важно, чтобы персонал знал как устроены разбирающиеся ИМН.
Также необходимо, чтобы персонал, выполняющий процесс очистки, владел знаниями о правилах использования приспособлений для очистки (щетки, ершики).
Недостаточная грамотность медицинских работников, очистка ИМН в не разобранном виде приводит к тому, что засохшая кровь и биологические жидкости организма плохо удаляются, что приводит к риску передачи микроорганизмов, передаваемых через кровь.
При ненадлежащей очистке на ИМН создается риск образования биопленки, что затрудняет влияние дезинфектантов на микроорганизмы.
Незнание обращения с острыми предметами. Загруженность на рабочем месте.

## Slide 17: Факторы влияющие на очистку
Дезинфицирующие растворы могут разбавляться , что может приводить к снижению концентрации, следовательно становиться неэффективными.
Качество и температура воды:
Моющие вещества эффективны при определенных температурах.
Влияние жесткости воды. Если чистая вода недоступна, сама вода может осаждать токсины на ИМН.
Наличие и использование дезинфицирующих,
моющих средств.
Если моющие вещества недоступны , очистка выполняется только с использованием воды и трения.
Важно следовать инструкциям производителя по применению, посколько степень разбавления оказывает прямое влияние на эффективность процесса очистки
Деконтаминация и Повторная обработка медицинских изделий для учреждения здравоохранения

## Slide 18: Недостатки ручной очистки
В связи с загруженностью медицинского персонала, есть риск несоблюдения времени экспозиции (увеличение либо укорочение времени выдержки). Отсутствие таймеров в условиях ручной очистки создает сложности – сложно фиксировать время погружения, экспозиции, промывания).
Трудность валидации действий медицинского персонала
ограниченность только записями в журнале, что является малоинформативным методом валидации. Заполнение журнала вручную может происходить фиктивно (медперсонал в конце рабочего дня делает отметки о времени как «это требуется», а не как это проводилось фактически.

## Slide 19: Контроль качества предстерилизационной обработки
Оценку качества проведения предстерилизационной очистки ИМН проводят ежедневно.
Визуальный контроль;
При децентрализованной обработке – 1 % одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц, с указанием даты проведения проб, наименования и количества обработанных изделий, количества проверенных изделий, результата пробы, фамилии, имени и отчества (при наличии) проводившего пробы.

## Slide 20: Транспортировка ИМН в помещение для стерилизации (автоклавную)
ИМН в отделениях помещаются в промаркированные биксы
Доставляются в автоклавную и стерилизуются
Стерильные ИМН хранятся в отдельном помещении на открытых стеллажах.
Выдача стерильных ИМН
Помещение для стерилизации паровым методом (автоклавная)
Помещение для хранения стерильных ИМН
Выдача стерильных ИМН в отделение
Подача ИМН из отделения
Комната для приема биксов, проверка биксов, индикаторов, клеится индикаторная лента

## Slide 21
Метод стерилизации | Недостатки | Риск
Стерилизацию проводят в стерилизационных коробках (биксах) без фильтров. | Вызывает коррозию ИМН, конденсат увлажняет стерилизуемые изделия, что ухудшает условия хранения, увеличивая опасность повторного обсеменения изделий микрооргнизмами. | Вторичная контаминация. Изменение технико-фукциональных свойств медицинского изделия и оборудования.
Дезинфекция и стерилизация медицинского назначения в лечебно профилактических учреждениях / Л.М Зорина. М.Ш Шафеев, Н.М Хакимов, Казань-2001
Риски в процессе стерилизации

## Slide 22: Типы доступных упаковочных систем и их надлежащее использование в стерильных службах
Бумага (медицинского качества), отбеленная крепированная бумага; | Пар | -Проникновение пара. Воздуха. Химических веществ -Эффективный барьер в условиях сухой чистоты -Не содржит сыпучих частиц, только для одноразового использования | -Волокна и сыпучие частицы, если они порваны или измельчены -Не использовать для перекиси водорода плазма поглощает перекись водорода -Не облегчает асептическое вскрытие
Каждая партия стерилизуемого материала регистрируется в журнале с указанием марки, номера стерилизатора, времени стерилизации, режима стерилизации, результатами тест – контроля. Паспорт стерилизатора, акты, протоколы проверки технического состояния стерилизаторов и эффективности стерилизации хранятся у ответственного лица на объектах здравоохранения.

## Slide 23: Стерильное хранение ИМН
Стерильные упаковки хранятся в сухом, в хорошо проветриваемом помещении. Для циркуляции воздуха при умеренных температурах и влажности. Предусмотрена процедура проверки сроков сохранения стерильности и применяться правило (первый вход, первый выход) чтобы запасы были надлежащим образом ратированы, а потери сведены к минимуму.

## Slide 24: Вывод
Таким образом, от правильно организованной предстерилизационной обработки ИМН зависит биологическая безопасность как пациентов, так и персонала клиники. Повышению уровня безопасности способствует внедрение в практику новых средств, методов и технологий, которые существенно улучшают качество обработки изделий и сокращают контакт персонала с потенциально опасными изделиями. Контрольные мероприятия необходимо рассматривать как элемент системы менеджмента качества медицинской помощи, а не как рутинный процесс, которым можно пренебречь.

## Slide 25: Составить проект плана по реализации этапа мультимодальной стратегии по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации и хранения медицинских изделий
Участник №3
Мукашева Умсун Каменовна

## Slide 26
Мультимодальный (комплексный) подход включает использование комплексных процедур, определенных и продвигаемых на различных уровнях.
Это означает приверженность и поддержка руководства, обучение персонала, предоставление дополнительных материалов и оборудования, взаимодействие между различными структурными подразделениями медицинской организации.

## Slide 27
Организация и централизация стерилизационного процесса в лечебном учреждений- один из основных инструментов борьбы с инфекциями, связанные с оказанием медицинской помощи
Процессы стерилизации и обеззараживания сложны, требуют специфической инфраструктура и оборудования включают в себя несколько этапов, которые должны быть правильными, начиная от сбора устройств, получения их подразделением, обработки, хранения и распределения их по всему объекту. Первостепенное значение имеют также процедуры контроля качества для оценки правильного функционирования оборудования

## Slide 28
На данном задании мы анализируем медицинское учреждение с децентрализованным процессом обработки ИМН.
При децентрализованном процессе уровень ручного труда, в частности, при предстерилизационной обработке, снижает качество как предстерилизационной подготовки, так и самой стерилизации, а также отнимает до половины рабочего времени медперсонала.
Медперсонал, проводящий дезинфекцию и стерилизацию, не всегда обладает достаточным уровнем квалификации, не соблюдает технологию. Из-за этого также усложняется контроль над эффективностью стерилизации.

## Slide 29
Преимущества децентрализованной процесса стерилизации немногочисленны. К ним можно отнести невысокую стоимость обслуживания стерилизационного оборудования, так как обработка инструментария включена в прочие обязанности медперсонала больницы важно осознание администрации организации здравоохранения о важности изменение системы
В стремлении сэкономить некоторые руководители клиник пренебрегают соблюдением санитарных норм. Результатом становится повышение риска распространения инфекционных болезней среди пациентов и персонала.
Риски связанные с процессами стерилизации всегда высокие. В нашей анализируемой клинике все виды рисков очень высокие.
После проведенной оценки рисков медицинской организации (ЦРБ), составлен проект плана по снижению рисков с использованием мультимодального подхода .

## Slide 30: Методика оценки рисков
Для расчета величины риска используется следующая формула:
Балл значимости риска = В* Ч, где:
Балл значимости риска – Величина риска
В – Вероятность возникновения риска
Ч – Последствия риска
Матрица оценки рисков - это таблица, в которую заносится информация о вероятности наступления рисков и о величине их последствий.
Величина риска – величина, выраженная в рамках комбинации последствий (исхода событий, влияющих на цели) и их вероятности.

## Slide 31: Шкала оценки вероятности реализации риска (Ч) и шкала оценки степени влияния риска рисков (В)
Балл | Вероятность | Последствия
1 | Крайне маловероятно | Ничтожная
2 | Маловероятно | Незначительная
3 | Весьма редко | Значительная
4 | Иногда | Опасная
5 | Часто | Катастрофически опасная

## Slide 32
Факторы развития риска | Вероятность возникновения | Последствия риска | Степень важности риска
контаминация поверхностей | 5 часто | 3 значит | 15 высокий риск
Перекрестная контаминация пациентов | 5 часто | 4 опасно | 20 крайне высокий риск
Неправильная обработка ИМН | 5 часто | 5 катастроф. опасно | 25крайне высокий риск
Контаминация ИМН | 4 иногда | 5 катастроф. опасно | 20крайне высокий риск
Низкий уровень обучения | 4 иногда | 4 опасно | 16крайне высокий риск
Риск инфицирования медперсонала | 5 часто | 5 катастроф. опасно | 25крайне высокий риск
Неинформативные СОПы | 5 часто | 3 значительное | 15 высокий риск

## Slide 33: Значимость рисков
В соответствии с полученным баллами общая значимость риска по анализируемой медицинской организации
от 16 до 25 баллов наивысшая значимость риска-71,5 % от 11 до 15 баллов – высокая значимость риска-28,5; Риски из красной области карты рисков относятся к ключевым рискам и требуют наибольшего внимания. К ключевым рискам отнесены риски из оранжевой, которые могут оказать наиболее негативное воздействие.

## Slide 34: Перечень рисков и меры по снижение рисков
 | Вид риска | Меры по предупреждению и снижению риска
1 | Очистка -в режимных помещениях контаминация поверхностей, кросс контаминации - некачественная очистка Несвоевременное проведение очистки (засохшая кровь и физиологический раствор могут вызвать разрушение нержавеющей стали и значительно затруднить очистку хирургических инструментов). | Организация и централизация стерилизационного процесса в лечебном учреждений. ( построить ЦСО). Выделить отдельное помещение для обработки ИМН Закуп расходных материалов для проведения очистки (щеток, ватно-марлевых тампонов) Мониторинг процесса очистки
2 | Дезинфекция - Некачественная дезинфекция ( отсутствие термометра для контроля температуры дезинфицирующего моющего раствора (18С), тестов для определения концентраций, таймера для определения времени экспозиции) | Закуп ультразвуковых и/или моюще-дезинфицирующих машин Провести закуп термометров, тест систем для определения концентраций, таймеров для определения времени экспозиции

## Slide 35
№ | Вид риска | Меры по предупреждению и снижению риска
3 | Сушка в режимном помещении -контаминация ИМН - некачественная сушка (не отслеживается документированием) | Выделить отдельное помещение для обработки Вести учет количества ИМН, времени и качества сушки
4 | Упаковка ИМН( риск контаминации) | Выделить отдельное помещение
5 | Транспортировка ИМН в автоклавную Риск контаминации ИМН | Закуп специальных, полностью закрытых, герметичных контейнеров Определить маршрут, чтобы избежать зон интенсивного движения

## Slide 36
№ | Вид риска | 
6 | Загруженность персонала Риск инфицирования медперсонала | Выделить отдельный медперсонал для проведения обработки ИМН Закуп экспресс тестов Вести контроль манометров Приобретение пломб для биксов Разработка пошагововго алгоритма по дезинфекции и стерилизации мединструментаий (СОП). Обучение медперсонала. На рабочих местах инструкции с практическими рекомендациями для персонала. Размещение памяток на рабочем месте, чек листов Мониторинг соблюдения всех этапов процесса обработки
7 | Стерилизация -Некачественная стерилизация нет экспресс тестов для контроля работы стерилизаторов -Нет контроля показателей манометров - Нет пломб на биксах | 
8 | Неинформативное руководство по дезинфекции и стерилизации (СОП) не подготовленный медперсонал, Риск некачественной дезинфекция и стерлизации - риск заражения персонала | 

## Slide 37: Основные преимущества ЦСО
Обеспечивается высокоэффективная дезинфекция и стерилизация ИМН квалифицированным медицинским персоналом.
Значительно повышается качество и надежность стерилизации.
Наиболее рационально используется высокоэффективное технологическое оборудование.
Наиболее эффективно осуществляется контроль за всеми этапами обработки ИМН.
Высвобождается значительная часть медперсонала в клинических отделениях, занимавшихся вопросами очистки, дезинфекции и предстерилизационной очисткой при децентрализованной системе.
Повышается культурное обслуживание больных.

## Slide 38
Упрощается организация и повышается качество обслуживания технологического оборудования.
Материальные расходы на проведение дезинфекции, предстерилизационной очистки, при централизованной системе снижается примерно в 2,8 раз по сравнению с децентрализованной.
Появляется широкая возможность стерилизации современными методами термолабильного лечебно- диагностического оборудования, что значительной степени продлевает сроки его использования.
Упрощается составление заявок и приобретения большой партии расходных материалов и рациональное их использование, что влечет за собой снижение капиталовложения.

## Slide 39: Медперсонал, должен знать о риске для себя, пациента при обработке медицинских изделий
Правильно обращаться с острыми предметами и обеспечьте безопасную утилизацию острых предметов.
Изучать и соблюдать рекомендации изготовителя, содержащимися в инструкции по эксплуатации к медицинского инструментария.
Правильно носить средства индивидуальной защиты в соответствии с правильными показаниями .
Понимать риски передачи вирусов, передаваемых через кровь, в зоне обеззараживания.
Безопасно обращаться с химическими веществами с помощью соответствующих средств индивидуальной защиты.

## Slide 40: ЧЕК Лист проведение контроля обработки ИМН в отделениях ( только для данной анализируемой медицинской организаций)
№ | наименование процедуры | Да | нет
1 | Подготовка процедуры Использование СИЗ | + | 
 | Халат | + | 
 | Колпак | + | 
 | Прочные перчатки | + | 
 | Респиратор | + | 
 | Щиток | + | 
 | Водонепроницаемый фартук | + | 
2 | Очистка МИ | + | 
 | щетки | + | 
3 | Дезинфекция | + | 
 | Термометр |  | 
 | Определение концентрации ( тест полоски) |  | 

## Slide 41
№ | Наименование процедуры | Да | нет
 | Полное погружение изделии в дезинфицирующем моющем растворе при на 15 мин | + | 
 | Использование таймера | + | 
4 | промывание после дезинфекции проточной водой в течение 0,5 мин | + | 
5 | ополаскивание дистиллированной водой в течение 0,5 мин; | + | 
6 | сушка горячим воздухом при температуре 75-87°С в сушильных шкафах, | + | 
 | Запись количества, времени и качества сушки | + | 
7 | Постановка азопирамовой пробы | + | 
8 | Упаковка чистых МИ | + | 
9 | Транспортировка | + | 

## Slide 42: Выводы
При данном децентрализованном процессе обработки ИМН имеется высокий риск ИСМП.
Необходимо организация и централизация процессов стерилизации в лечебном учреждении.
В лечебном учреждении необходимо усилить процедуры контроля качества процессов стерилизации.

## Slide 43: Разработка плана действий по «Проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации и хранения медицинских изделий», в рамках мониторинга/аудита практик ПИИК Участник №4 Журерова Айнур Нуредденовна

## Slide 44: Актуальность
Деконтаминация ИМН играет очень важную роль в профилактике ИСМП, в особенности ИОХВ (20% от всех ИСМП) и инфекций кровотока (14% от всех ИСМП).
Процессы деконтаминации сложны, требуют специфической инфраструктуры и оборудования включают в себя несколько этапов, которые должны быть правильными, начиная от сбора ИМН, очистки, обработки, хранения и распределения их по всему объекту. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250232/9789241549851-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y

## Slide 45
Мониторинг/аудит и обратная связь – это компонент, направленный на оценку прогресса отдельных направлений программ ПИИК, одним из которых к примеру является деконтаминация.
Задаваясь вопросом, базируются ли существующее руководство районной больницы на международно признанных научно обоснованных практиках, делаем вывод о том, что система деконтаминации, существующая в данной организаци, не соответствует международно признанным рекомендациям.
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/WHO_Facility_Manual_RU_010.pdf

## Slide 46
Оценив ситуацию в данной конкретной медицинской организации, а именно наличие высоких рисков связанных с контаминацией нашей целью будет изменение существующей системы путем разработки плана действий по «Проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации и хранения медицинских изделий» в рамках мониторинга/аудита практик ПИИК и поэтапной реализации мероприятий плана.

## Slide 50: Обучение персонала

## Slide 51: Эффективность обучения персонала
Эффективность обучения — это показатель, помогающий понять, достигла компания своих целей благодаря обучению или нет. В идеале, это конкретная цифра, которая показывает, насколько обучение повысило качество работы работников.
https://hrbox.io/learningefficiency

## Slide 52: Цели:
Понимание, какие тренинги были полезны для повышения производительности, какие нужно доработать, а какие можно больше не проводить, как ненужные;
Формирование у сотрудников мотивации к обучению;
Снижение уровня обесценивания знаний, забывания;
Поддержка наиболее успешных сотрудников и корректирующая работа с теми, кто мало получил от обучения.
https://hrbox.io/learningefficiency

## Slide 53: Чаще всего для оценки эффективности обучения используют модель Дональда Киркпатрика, созданную еще в 50х годах 20 века. Это старая, но надежная модель, которая дает понимание по 4 уровням оценки - реакция участников, уровень усвоения полученных знаний, изменения в поведении, результаты для бизнеса.
4 уровня оценки эффективности обучения
https://hrbox.io/learningefficiency

## Slide 54: Памятка по очистке (пример)

## Slide 55: Круг очистки: все факторы существенны (Круг Синнера)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250232/9789241549851-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y
Все действия по очистке требуют растворителя (теплой воды) и трения для удаления загрязнений с использованием моющего средства для удаления загрязнений и времени воздействия моющего средства. Теплая вода увеличивает активность некоторых химикатов. Для получения максимальной пользы от моющего средства и процесса очистки всегда требуется минимальное время воздействия, как это предусмотрено при соблюдении гигиены рук.

## Slide 56: Делать
Убедитесь, что моющее средство приготовлено при правильной концентрации и температуре и используется в течение рекомендуемого времени контакта.
Держите инструменты влажными и чистыми как можно скорее после процедуры.
Разбирайте инструменты перед очисткой.
Откройте шарнирные /замковые инструменты для обеспечения доступа ко всем поверхностям.
Используйте щетки соответствующего размера для очистки канальных предметов.
Используйте щетки с мягкой щетиной для очистки оребрения и замков.
Осмотрите инструменты после очистки.
Очищайте инструменты под поверхностью воды, чтобы снизить риск образования аэрозоля.
Следуйте инструкциям производителя по очистке всех медицинских изделия.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250232/9789241549851-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y

## Slide 57: Не делать
При очистке инструментов использовать металлические щетки или любые абразивные предметы.
Чистить инструменты под проточной водой, так как при этом могут образовываться аэрозоли.
Погружать в воду силовое оборудование или электрические предметы (если на них нет водонепроницаемого колпачка).
Использовать моющее средство, не предназначенное для медицинских изделий.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250232/9789241549851-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y

## Slide 58: Заключение При внедрении плана мероприятий придерживаться «позитивной культуры» или «культуры безопасности» (отказ от принципа наказания, принуждения, в сторону мотивации, необходимо дать возможность медработникам самим активно принимать участие в процессах, которые налаживаются в медорганизации, стимулируя их на действия или предложения), напоминая о важности мероприятий. Формирование позитивного процесса: – Позволяет видеть проблемы как вызовы, а не проблемы – Создает обучающую и поддерживающую роль, а не атмосферу вины. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250232/9789241549851-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y

## Slide 59: Список литературы, ссылки: 1. https://hls.kz/ 2. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250232/9789241549851-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y 3. ttps://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/WHO_Facility_Manual_RU_010.pdf 4. https://hrbox.io/learningefficiency 5.Учебное пособие по инфекционным болезням и профилактике внутрибольничных инфекций , Владимир Максимович Цыркунов 2001 6. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250232/9789241549851-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y 7. Деконтаминация и Повторная обработка медицинских изделий для учреждения здравоохранения 8. https://www.zdrav.ru/articles/4293657933-17-m10-14-kategoriyu-riska-meditsinskoy-organizatsii

## Slide 60: Благодарим за внимание!
https://hls.kz